## Slide 1
Notes: Slide voor tijdens het panelgesprek

## Slide 2
Inspiratiekaart Warmte – scope & methodologie

## Slide 4: In 2019 vertegenwoordigde het energiegebruik voor warmte 72% (145 TWh) van het finale energiegebruik in Vlaanderen.
Chart: 
| industrie | tertiair | huishoudens | landbouw
 | 73.852 | 17.003 | 47.712 | 6.871
Bron: Rapport “Warmte in Vlaanderen 2020, VEKA”
51%
12%
33%
5%

## Slide 6
Weloverwogen contextgebonden strategie
Vanuit algemeen systeemperspectief
Lokale opportuniteiten (vb. restwarmte, grootverbruikers)
Maatschappelijk draagvlak

## Slide 7: Inspiratiekaart warmte

## Slide 8: Inspiratiekaart warmte
Collectieve oplossingen
Warmtenetten gevoed vanuit 1 of meer duurzame bronnen
Individuele oplossingen
eigen warmteproductie (vb. Warmtepomp, zonthermie)

## Slide 9: Inspiratiekaart warmte
Wat is het?
Kaarten met analyse vanuit de huidige warmtevraag en toekomstige warmtevraag over de zoekrichting naar duurzame warmtevoorziening via collectieve ofwel individuele oplossingen
Simulatieomgeving voor lokale besturen als eerste handvat ter exploratie van gevoeligheid van lokale opties naar belangrijkste invloedsfactoren
Wat is het zeker niet?
Finaal warmtezoneringsplan dat rekening houdt met lokale gedetailleerde data, noch met specifieke lokale context

## Slide 10: Inspiratiekaart warmte
Wat is het?
Kaarten met analyse vanuit de huidige warmtevraag en toekomstige warmtevraag over de zoekrichting naar duurzame warmtevoorziening via collectieve ofwel individuele oplossingen
Simulatieomgeving voor lokale besturen als eerste handvat ter exploratie van gevoeligheid van lokale opties naar belangrijkste invloedsfactoren
Wat is het zeker niet?
Finaal warmtezoneringsplan dat rekening houdt met lokale gedetailleerde data, noch met specifieke lokale context

## Slide 11: Inspiratiekaart warmte
Wat is het?
Kaarten met analyse vanuit de huidige warmtevraag en toekomstige warmtevraag over de zoekrichting naar duurzame warmtevoorziening via collectieve ofwel individuele oplossingen
Simulatieomgeving voor lokale besturen als eerste handvat ter exploratie van gevoeligheid van lokale opties naar belangrijkste invloedsfactoren
Wat is het zeker niet?
Finaal warmtezoneringsplan dat rekening houdt met lokale gedetailleerde data, noch met specifieke lokale context

## Slide 12: Hoezo warmtebronnen niet meegenomen?
Beschikbare open data onvoldoende accuraat en onvolledig waardoor geen representatieve oefening voor heel Vlaanderen kan worden gemaakt.
Gekozen om dit weg te laten om de eenvoud en consistentie te bewaren.

## Slide 13: Inspiratiekaart warmte
Wat is het?
Kaarten met analyse vanuit de huidige warmtevraag en toekomstige warmtevraag over de zoekrichting naar duurzame warmtevoorziening via collectieve ofwel individuele oplossingen
Simulatieomgeving voor lokale besturen als eerste handvat ter exploratie van gevoeligheid van lokale opties naar belangrijkste invloedsfactoren
Wat is het zeker niet?
Finaal warmtezoneringsplan dat rekening houdt met lokale gedetailleerde data, noch met specifieke lokale context

## Slide 14: Achtergrond bij methodiek
Warmtevraag vandaag
Toekomstscenario’s warmtevraag
Systeemkosten lokaal warmtenet
Scoringsalgoritme en ruimtelijke clustering
Inspiratiekaart Warmte

## Slide 15: Warmtevraag vandaag

## Slide 16: Warmtevraag vandaag

## Slide 18
Geometrie (VITO BGS & 3DGRB)
Functie (VKBO)
Bouwjaar (Kadaster)
Warmtevraag (warmtekaart,2019)
Isolatiekwaliteit residentieel (EPC databank 2016)

## Slide 19
Beschermd volume Oppervlakte schildelen U-waarden schildelen Aantal inwoners
Sanitair warm water behoefte …

## Slide 20: Achtergrond bij methodiek
Warmtevraag vandaag
Toekomstscenario’s warmtevraag
Systeemkosten lokaal warmtenet
Scoringsalgoritme en ruimtelijke clustering
Inspiratiekaart Warmte

## Slide 21: Warmtevraag in 2050? Centraal scenario cfr. “Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050”
Bron: Efika, 2016
Bron: EnergyVille, 2022
Isolatie- & ventillatiemaatregelen per gebouwtype volgens studie “De snelste weg naar A”
Besparingspotentieel ingeschat: - Tertiaire gebouwen vanuit analyse databank EPC publieke gebouwen (analogie Efika, 2016) - Industrie vanuit PRIMES

## Slide 22: Opgelet! Enkele vereenvoudigingen Opgevangen in simulatieomgeving webtool

## Slide 23: Achtergrond bij methodiek
Warmtevraag vandaag
Toekomstscenario’s warmtevraag
Systeemkosten lokaal warmtenet
Scoringsalgoritme en ruimtelijke clustering
Inspiratiekaart Warmte

## Slide 26: Achtergrond bij methodiek
Warmtevraag vandaag
Toekomstscenario’s warmtevraag
Systeemkosten lokaal warmtenet
Scoringsalgoritme en ruimtelijke clustering
Inspiratiekaart Warmte

## Slide 28: Achtergrond bij methodiek
Warmtevraag vandaag
Toekomstscenario’s warmtevraag
Systeemkosten lokaal warmtenet
Scoringsalgoritme en ruimtelijke clustering
Inspiratiekaart Warmte

## Slide 29
Warmtevraag densiteit
Segment score
Zoekzone clusters

## Slide 30: Segmentscore

## Slide 31: Van segmenten naar zoekzones
Ruimtelijk cluster algoritme:
  Afstand tussen midden segmenten
  Verschil in segmentscore
  Begrensd door statistische sectoren (maximale grootte)
Score zoekzone op basis van gemiddelde voor de segmentscores in de cluster
VOOR
NA

## Slide 32: Achtergrond bij methodiek
Warmtevraag vandaag
Toekomstscenario’s warmtevraag
Systeemkosten lokaal warmtenet
Scoringsalgoritme en ruimtelijke clustering
Inspiratiekaart Warmte

## Slide 33: Inspiratiekaart warmte